___________________ hokimligi

xalq ta’limi boshqarmasi

______________ xalq ta’limi

bo‘limi tasarrufidagi

__-umumiy o‘rta ta’lim maktabi

tasviriy san’at va chizmachilik               fani o‘qituvchisi

________________________ning

2022-2023-o‘quv yili  9-sinflar uchun

“chizmachilik” NOMLI

To‘garak a‘zolari haqida ma’lumot

| № | Familiya ismi va sharifi | Tug‘ilgan sanasi | Sinfi | Manzili (to‘liq) | Ota-onasi (Ismi sharifi) | Telefon (uy yoki mobil) | Izoh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

O‘tkazilgan xona_________________________

“______________________” To‘garak mashg‘ulotlar o‘tkazilish sanalari                 To‘garak rahbari________________________

| t/r | Sinfi | O‘quvchining ismi va familiyasi | Sentabr | Oktabr | Noyabr | Dekabr | O‘tilgan mavzu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“______________________” To‘garak mashg‘ulotlar o‘tkazilish sanalari                 To‘garak rahbari________________________

| t/r | Sinfi | O‘quvchining ismi va familiyasi | Yanvar | Fevral | Mart | Aprel | May | O‘tilgan mavzu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“tasdiqlayman”

MMIBDO‘_______a.xAKIMOV

2022-2023-o‘quv yili uchun “Chizmachilik” nomli  to‘garagining

ISH REJASI

| № | O’tiladigan mavzular rejasi | Nazariy soat | Mashg’ulot o’tkazish muddati | Mashg’ulot o’tkazilgan sana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chizmachilikdan olgan bilimlarni takrorlash va umumlashtirish | 1 |  |  |
|  | Kesimlar |  |  |  |
|  | Kesim turlari | 1 |  |  |
|  | Kesimlarda shartlilik va soddalashtirish |  |  |  |
|  | Qirqimlar | 1 |  |  |
|  | Qirqim turlari |  |  |  |
|  | Oddiy va mahalliy qirqimlar, ularning chizmalarda belgilanishi va joylashishi | 1 |  |  |
|  | Ko`rinishning yarmi bilan qirqimning yarmini birlashtirish |  |  |  |
|  | Buyumning ko’rinishiga asosida qirqim bajarish | 1 |  |  |
|  | Ko‘rinishning qismini qirqimning qismi bilan birlashtirib tasvirlash |  |  |  |
|  | Aksonometrik proyeksiyalarda izometriyada qirqim bajarish | 1 |  |  |
|  | Frontal dimetriyada qirqimni tasvirlash |  |  |  |
|  | Kesim va qirqim talab qiladigan detallarning eskizini ishlash | 1 |  |  |
|  | Eskiz chizish bo‘yicha amaliy mashg‘ulot va texnik rasm chizish |  |  |  |
|  | Chizmalarda shartlilik va soddalashtirish | 1 |  |  |
|  | Test sinovi |  |  |  |
|  | Detalning shaklini dizay asosida konstruktiv o`zgartirishga oid loyihalash | 1 |  |  |
|  | Detalning fazoviy holatini o`zgartirish |  |  |  |
|  | Loyihalashga doir grafik masalalar | 1 |  |  |
|  | Mashinasozlik chizmalari |  |  |  |
|  | Ajraladigan va ajralmaydigan birikmalar | 1 |  |  |
|  | Rezbalar va ularning chizmalarda tasvirlashi |  |  |  |
|  | Boltli birikmani chizish | 1 |  |  |
|  | Shpilkali birikmani chizish |  |  |  |
|  | Oddiy yig`ish chizmasini o`qish | 1 |  |  |
|  | Birikmalarni tasvirlash |  |  |  |
|  | Konstruksiyalashga doir masalalar | 1 |  |  |
|  | Kompyuterda burchak, to‘g‘ri chiziq va tekis shakllarni yasash |  |  |  |
|  | Kompyuterda buyumlarni loyihalash | 1 |  |  |
|  | Kompyuter yordamida berilgan detalning fazoviy holatini va uning shaklini dizayn talabi asosida qisman o’zgartirish |  |  |  |
|  | Qurilish chizmalari. Binonig Plani. Fasadi va Qirqimi | 1 |  |  |
|  | Qurilish chizmalarini o`qish | 1 |  |  |
|  | Test sinovi | 1 |  |  |
|  | Bosh plan chizish bo`yicha amaliy mashg`ulot | 1 |  |  |

MMIBDO’:   ___________  __________________________

To’garak rahbari:   ___________   __________________________

Sana: “__” _______ 20___-yil. Sinflar: _______. To‘garak rahbari:_________________

Mavzu.  Chizmachilikdan olgan bilimlarni takrorlash va umumlashtirish.

Mashg‘ulotning maqsadi

Ta’limiy maqsad : O’quvchilar bilimini takrorlash Chizmacilik faninig mazmunini tushunib yetish

F.K Ish qurollaridan to`g`ri foydalanish va chizmani ketma-ketlikda to`g`ri bajarish kompetensiyasi.

Tarbiyaviy maqsad: O'quvchilarni bilimli tarbiyali va har tomonlama yetuk inson qilib tarbiyalash

T.k-5Milliy va umummadaniy kompetensiya.

Rivojlantiruvchi maqsad : O 'quvchilarni kelgusida chizmachilik fanin  o 'zlashtira olishi

T.K.-3O`zini o`zi rivojlantirish kompetensiyasi.

Mashg‘ulot  turi  :Mustahkamlovchi,

Mashg‘ulot  metodi: suhbatamaliy ish.

Mashg‘ulot jihozlari. Chizmalar,AKT

Mashg‘ulotning borishi

Tashkiliy qism.

- Salomlashish , B) Davomadni aniqlash,  C) O’quvchilarni Mashg‘ulotga tayyorlash.

Yangi mavzu bayoni:

Mashg‘ulot 8-sinfda o'quvchilar tomonidan olgan bilim va ko'nikmalarni takrorlash bilan boshlanadi. Qaysi o'quvchi bilim olishda, chizmalar chizishda qanday xatoliklarga yo'l qo'ysa va bu xatolarni tuzatmasa, fanga nisbatan o'z qarashini o'zgartirmasa, 9-sinfda bunday o'quvchilar uchun qiyinchilik ortib boradi va fanni o'zlashtirishi oson bo'lmasligi tushuntiriladi. Shundan keyin ko'rinishlar, shartlilik va soddalashtirishlar, yaqqol tasvirlar, eskiz to'g'risida qisqacha tushuncha beriladi. Misol tariqasida detal tahlil qilinadi. Buning uchun o'quvchilarga bu detal qanday geometrik sirtlardan tashkil topganligini aniqlash maqsadida savollar beriladi. Javoblar olingandan keyin yakun yasaladi.

Detalning asliga qarab uning kerakli ko’rinishlarini chizing va boshqa detalning eskizini bajaring

O'qituvchi boshqa detalning ikkita ko'rinishini chizadi va uning uchinchi ko'rinishini aniqlaydi. Misol sifatida. Mashg‘ulotlikdagi 1.2-chizma berilgan detallardan bittasini olish mumkin. Bu mavzuni avaldan tayyorlab qo'yilgan ko'rsatmali qurol (plakat) orqali tushuntirish ham mumkin.

O'quvchilarning 8-sinfda olgan bilim va ko'nikmalarini aniqlash maqsadida testlardan foydalaniladi yoki ularga savollar beriladi va javoblar natijasiga ko'ra yakun yasalib, baholar qo'yiladi.

Uyga vazifa. O'quvchilarning 8-sinfda kim qanday o'zlashtirganligini hisobga olgan holda Mashg‘ulotlikdagi

1.3-chizmada berilgan mashqlardan bittasi uyga vazifa qilib topshiriladi

MAKTAB MMIBDO‘______________________ _______________SANA______  _______ 20__YIL

Sana: “__” _______ 20___-yil. Sinflar: _______. To‘garak rahbari:_________________

Mavzu: Kesimlar .

Mashg‘ulotning maqsadi

Mashg‘ulotning maqsadi : ta`limiy maqsad: Kesimlar haqida umumiy ma'lumot berish F.K Chizmachilikda qo`llaniladigan termin va tushunchalarni bilish hamda qo`llay olish kompetensiyasi.

Tarbiyaviy maqsadi. Kesimlar yordamida detal shaklini aniqlashning ahamiyatini tarbiyalash. T.k.Milliy va umummadaniy kompetensiya.

Rivojlantiruvchi:O`quvchilarning bilim,ko`nikma malakalarini rivojlantirish.

T.K.O`zini o`zi rivojlantirish kompetensiyasi.

Mashg‘ulot turi. Yangi bilimlarni o'zlashtirish.

Mashg‘ulot metodi.  tushuntirish, savol-javob

Mashg‘ulot jihozlari. Kesimlar haqida plakatlar, modellar, detallar.

Mashg‘ulotning borishi

I.Tashkiliy qism  . a) Salomlashish .b) Davomadni aniqlash c) O’quvchilarni Mashg‘ulotga tayyorlash

II. O’tilgan mavzuni mustahkamlash

1.  Chizmachilik asboblariga nimalar kiradi?

2.  Qalamdagi T yoki H yozuv uning nimasini bildiradi?

3.  Qalamdagi M yoki B belgi uning qandayligini ko'rsatadi?

4.  Qalamdagi TM yoki HB belgi uning qandayligini ko'rsatadi?

III .Yangi mavzu bayoni  :

Detalning u yoki bu qismi shaklini aniqlash maqsadida kesim qo'llaniladi. Uning ichki tuzilishini aniqroq bilish maqsadida kesim bilan birga qirqim ham qo'llaniladi. Shunday qilinganda detalning ko'rinishlari soni kamayadi.

Kesim deganda detalning shaklini uning o'qiga perpendikulyar qilib o'tkazilgan tekislik orqali aniqlash usuli tushuniladi. Shunda tekislikda hosil bo'lgan yuza kesim deyiladi. Kesim standartga muvofiq bajariladi. Kesimdan ko'proq val, o'q, shatun kabi detallarning shakli va ulardagi o'yiq chuqurcha, bo'rtiq kabilarning geometriyasini aniqlashda qo'llaniladi. Bunday elementlarning o'qlari orqali detal o'qiga perpendikulyar qilib kesuvchi tekislik o'tkazilsa, detalning ko'ndalang kesimi hosil bo'ladi.2.1-chizma, a dagi valning yaqqol tasviriga qarang. Undagi o'yiqlar va teshik shaklini chapdan ko'rinishida aniqlash mumkin (2.1-chizma, b). Lekin ular ko'rinmas kontur chiziqlarda tasvirlanganligi uchun valning bu elementlarini aniqlash maqsadida kesim tatbiq qilinishi mumkin. Kesilgan joyni aniq ko'rsatish maqsadida detal qismi o'qi bo'yicha siljitib tasvirlangan (2.1-chizma, d). A—A kesimda segment shponka pazi, B-B da liska va C-C da silindrik teshikni ko'ryapsiz. Demak, kesim qo'llanilgan bunday detallami bitta ko'rinishda tasvirlash mumkin (2.1-chizma, e).

Kesim qo'llanilganda detallarning kesilgan yuzalarini standartga muvofiq shartli belgilash qabul qilingan. Chizmada materiallarni tez va oson farqlash maqsadida ular turli ko'rinishda shtrbdanadi.

Materiallarning kesimda grafik belgilanishi. Detal chizmasida kesim yoki qirqim qo'llanilgan bo'lsa, o'sha joy yuzalari ma'lum tartibda belgilanishi lozim. Detal metalldan yasalgan bo'lsa, kesim yoki qirqim 2.2-chizmadagidek shtrixlab chiqiladi. Shtrix chiziqlari detalning asosiy kontur (hoshiya chizig'i) yoki o'q chizig'iga nisbatan 45° burchak ostida o'ng yoki chap tomonga qiyalatib chiziladi. Shtrixlar ingichka tutash chiziqda bajariladi. Bitta detalning barcha ko'rinishlarida bajarilgan qirqim yoki kesimlarda bu yuzalar bir tomonlama shtrixlanishi va shtrixlar orasi ham o'zaro teng bo'lishi shart.

Yog'ochdan tashqari boshqa materiallar metallar kabi hoshiya chizig'iga nisbatan 45° burchakda qiyalatib chiziladi. Shtrixlar orasidagi masofalar materiallarning turiga qarab har xil bo'ladi. Metall, charm, rezina, tabiiy tosh, betonlarda 1,5—2 wm, sopol (keramika) va silikatli materiallarda qo'shaloq chiziqlar oralig'i 1,5—2 va 5—7 mm bo'ladi. Tabiiy tuproq uchta o'zaro parallel kalta chiziqlar oralig'i 1—2 mm, to'plam chiziqlar oralig'i 3—5 mm qilib qoldiriladi.

Ba’zi materiallarining kesim va qirqim grafik belgilanishi 1 – jadvalda ko’rsatuilgan .

IV.Yangi mavzuni  mustahkamlash : O’quvchilarga yangi mavzu yuzasidan savollar beraman .

- Kesim nima ?

- Kesimlar qanday tasvir hisoblanadi ?

- Nima ucun materiallar kesimida har xil grafik shartli belgilanadi ?

Mashg‘ulot yakunlash va baholash : Faol qatnashgan o’quvchilar baholanadi va jurnalga rasmiylashtiriladi .

V. Uyga vazifa : 2.2 chizma yoki  2. 3 – chizmani chizish .

MAKTAB MMIBDO‘______________________ _______________SANA______  _______ 20__YIL

Sana: “__” _______ 20___-yil. Sinflar: _______. To‘garak rahbari:_________________

Mavzu : Kesim turlari.

Mashg‘ulotning maqsadi :

Ta'limiy maqsad :  O'quvchilarga kesimlar hosil qilish va kesim yuzalarini shtrixlashni tushuntirish.

F.K Chizmachilikda qo`llaniladigan termin va tushunchalarni bilish hamda qo`llay olish kompetensiyasi.

Tarbiyaviy maqsadi. O’quvchilarni chizmachilk Mashg‘ulotiga qiziqtirish ruhida tarbiyalash.

T.k.Milliy va umummadaniy kompetensiya.

Rivojlantiruvchi : o`quvchilarni  bilim ko`nikma  malakalarini rivojlantirish. . T.K.O`zini o`zi rivojlantirish kompetensiyasi.

Mashg‘ulot turi.   Yangi bilimlarni o'zlashtirish.

Mashg‘ulot metodi.   So'zlab berish, tushuntirish, suhbat va Mashg‘ulotlik bilan ish-lash.

Mashg‘ulot jihozlari.  Kesimlar haqida plakatlar, modellar, detallar.

Mashg‘ulotning borishi

I. Tashkiliy qism  . a) Salomlashish b) Davomadni aniqlash c) O’quvchilarni Mashg‘ulotga tayyorlash

II. O’tilgan mavzuni mustahkamlash

1. Kesim nima?

A. Detalning faqat kesuvchi tekislik bilan kesilgan joy tasviri.

B.  Detalning kesuvchi tekislik bilan kesilgan joy va uning ortidagi detal qismi ham qo'shilgan tasvir.

C. Kesuvchi tekislikgacha bo'lgan detal qismi tasviri.

D. Kesuvchi tekislik ortidagi detal qismi tasviri.

2. Detal tasviridan tashqarida bajarilgan kesim qanday ataladi? A. Mahalliy.   B. Ustiga chizilgan.   C. Chiqarilgan.   D. Qirqim.

3. Bevosita tasvirning o 'zida chizilgan kesim nima deyiladi?

A. Mahalliy.   B. Ustiga chizilgan.   C. Chiqarilgan.   D. Qirqim.

4.  Tasvirlararo kesimda kesim konturi qanday chiziqda chiziladi?

A. Ingichka tutash. B. Shtrix. C. Asosiy yo'g'on tutash. D. Shtrix-punktir.

5.  Ustiga chizilgan kesimda kesim konturi qanday chiziqda chiziladi?

A. Ingichka tutash. B. Shtrix. C. Asosiy yo'g'on tutash. D. Ingichka to'lqinsimon.

6. Nima sababdan kesimda kesuvchi tekislik izi uzuq chiziq tarzida tasvir-lanmaydi?

A. Kesim turidan qat'iy nazar, unda simmetrik shakl hosil boisa.

B. Kesim turidan qat'iy nazar, unda shakl nosimmetrik bo'lsa.

C. Kesim chiqarib tasvirlangan bo'lsa.

D. Kesim tasvirlararo bajarilgan bo'lsa.

III.Yangi mavzu bayoni :

Bajarilishiga qarab ikki xil kesim bo'ladi: chetga chiqarib tasvirlangan kesim, ustiga qo'yilgan kesim.Chetgchiqarib tasvirlangan kesimlar ancha yaqqol bo'ladi va ular A—A, B—B kabi kerakli yozuvlar bilabelgilanadiAgar teshik, o'yiqlarning simmetriya o'qi davomida kesim chiqarib tasvirlansa, kesuvchi tekislik izi ko'rsatilmaydi.

Chetga chiqarib tasvirlanadigan kesimni  4.2-chizmadagidek  ko'rinishning  uzib  tasvirlangan  qismlari   orasigalashtirish mumkin. Bunday usulni shatunlar, balkalar, relslar, uzun vallarda qo’llash  mumkin. Chetga chiqarib tasvirlangan kesimlar soni qancha bo'lishiga qaramay ularning yuzalari shtrixlanadi. Kesim konturi detal konturi bilan bir xil vn'a'onlikda chiziladi.

Ustiga qo'yilgan kesimga misol 4.3-chizmada ko'rsatilgan. Kesim konturi yuzasining shtrix chiziqlari bir xil ingichka tutash chiziq bilan chiziladi. Kesimlarning bu turi uncha yaqqol bo'lmagani uchun kamroq qo'llamladi. Simmetriya o'qiga nisbatan kesim qo'llanilayotgan detalning kesimga tushgar lementi chiziladi. Kesimga tushgan shponka ariqchasi bir tomonlama bo'lsa, kesuvchi tekislik yo'nalishi bo'yicha kesim 90° ga burib

tasvirlanadi va   ko'rsatkichi   (strelkasi)   chizilib,   belgilanmaydi.   Kesimga tushgan joy simmetrik shaklga ega bo'lsa, tekislik izi ko'rsatilmaydi

Kesimlarda shartlilik va soddalashtirishlar . Kesimlarni diqqat bilan o'rgansangiz, ba'zi kesimlar konturida ochiq va /opiq joylar bo'ladi. Detal shakli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, kesimga :ushgan joydagi chuqurcha, o'yiq, teshiklar silindr yoki konussimon, ya'ni aylanish sirtiga ega bo'lsa kesimning aylana konturi yopiq, boshqa holatlarda Dchiq tasvirlanadi. Masalan, 3.1- va 4.1-chizmalardagi kesimlarning aylana Konturlari yopiq. 2.2-chizmadagi B—B kesimni kuzatsangiz, ikkita bir xil Do'lakdan tashkil topgan teshik silindr bo'lgani uchun yopiq tasvirlangan. 4.1-chizma, A—A da silindr prizmasimon sirt bilan kesilgani uchun uning kesilgan oyi ko'rsatilmagan. 4.3-chizma, a dagi ustiga qo'yilgan kesimda ham shponka ariqchasi prizmasimon sirt bo'lgani uchun kesim konturidagi aylana qismi ochiq qoldirilgan.

Kesimga o'lchamlar qo'yish. 5.1-chizmada shponka ariqchasi kesimig o'lchamlarning qo'yilishi ko'rsatilgan. Ariqchaning chuqurligini detal konturida o'lchanishiga ahamiyat bering. Buning uchun aylana simmetriya o'qigacha ingichl chiziqda davom ettiriladi.

IV.   Yangi mavzuni mustahkamlash :

1.  Kesimlarning qanday turlari mavjud? Ular qanday belgilanadi?

2.  Kesimlarda qanday shartliliklar qo'llaniladi?

3.  Kesim yuzasi qanday shtrixlanadi?

4.  Nima sababdan kesim yuzasi shtrixlanadi?

V.Mashg‘ulot   yakuni : Faol qatnashgan o’quvchilar baholanadi va jurnalga rasmiylashtiriladi .

VI. Uyga vazifa : 3.4-3.5- Chizmani  chizish.

MAKTAB MMIBDO‘______________________ _______________SANA______  _______ 20__YIL

Sana: “__” _______ 20___-yil. Sinflar: _______. To‘garak rahbari:_________________

Mavzu : Kesimlarda shartlilik va soddalashtirish.

( 1-grafik ish).

Mashg‘ulotning maqsadi :

Ta'limiy maqsad :  O'quvchilarga kesimlar hosil qilish va kesim yuzalarini shtrixlashni tushuntirish.

F.K Chizmachilikda qo`llaniladigan termin va tushunchalarni bilish hamda qo`llay olish kompetensiyasi.

Tarbiyaviy maqsadi. O’quvchilarni chizmachilk Mashg‘ulotiga qiziqtirish ruhida tarbiyalash. T.k.Milliy va umummadaniy kompetensiya.

Rivojlantiruvchi : o`quvchilarni  bilim ko`nikma  malakalarini rivojlantirish.

T.K.O`zini o`zi rivojlantirish kompetensiyasi.

Mashg‘ulot turi.   Yangi bilimlarni o'zlashtirish.

Mashg‘ulot metodi.   So'zlab berish, tushuntirish, suhbat va Mashg‘ulotlik bilan ish-lash.

Mashg‘ulot jihozlari.  Kesimlar haqida plakatlar, modellar, detallar.

Mashg‘ulotning borishi

I. Tashkiliy qism  . a) Salomlashish b) Davomadni aniqlash c) O’quvchilarni Mashg‘ulotga tayyorlash

II. O’tilgan mavzuni mustahkamlash

Uy ishi tekshiriladi  va  o`quvchilar  baholanadi.

III.  Yangi  mavzu  bayoni.

Kesimlarni diqqat bilan o‘rgansangiz, ba’zi kesimlar konturida ochiq va yopiq joylar bo‘ladi. Detal shakli qanday bo‘lishidan qat‘iy nazar, kesimga tushgan joydagi chuqurcha, o‘yiq, teshiklar silindr yoki konussimon, ya’ni aylanish sirtiga ega bo‘lsa kesimning aylana konturi yopiq, boshqa holatlarda ochiq tasvirlanadi. Masalan, 3.1- va 4.1-chizmalardagi kesimlarning aylana Konturlari yopiq. 2.2-chizmadagi B—B kesimni kuzatsangiz, ikkita bir xil boiakdan tashkil topgan teshik silindr bo‘lgani uchun yopiq tasvirlangan. 4.1- chizma, A— A da silindr prizmasimon sirt bilan kesilgani uchun uning kesilgan joyi ko‘rsatilmagan. 4.3-chizma, a dagi ustiga qo'yilgan kesimda ham shponka ariqchasi prizmasimon sirt boigani uchun kesim konturidagi aylana qismi ochiq qoldirilgan.

5.2-chizma.

Kesimga o’lchamlar qo‘yish.5.1-chizmada shponka ariqchasikesimig o‘lchamlarning qo‘yilishi ko‘rsatilgan. Ariqchaning chuqurligini detal konturida o‘lchanishiga ahamiyat bering. Buning uchun aylana simmetriya o‘qigacha ingichk chiziqda davom ettiriladi.

IV. Mustahkamlash.

O’tilganmavzubo’yichao’quvchilarbilansavol-javobo’tkazish.

V. Mashg‘ulot yakuni.  Mashg‘ulot davomida faol qatnashgan o`quvchilar  baholanadi

VI.  Uyga  vazifa. Grafik ish. 91-92-bet

A) Mavzuni o’qib kelish.. V) KeyingiMashg‘ulotga tayyorgarlik ko’rish.

MAKTAB MMIBDO‘______________________ _______________SANA______  _______ 20__YIL

Sana: “__” _______ 20___-yil. Sinflar: _______. To‘garak rahbari:_________________

Mavzu : Qirqimlar

Mashg‘ulotning maqsadi :

Ta'limiy maqsad :  Qirqimlar , ularning  chizmalarda  belgilanishi haqida  tushuncha  berish.

F.K Ish qurollaridan  to`g`ri  foydalanish  va  chizmani  ketma-ketlikda  to`g`ri  bajarish  kompetensiyasi.

Tarbiyaviy maqsadi. O’quvchilarni chizmachilk Mashg‘ulotiga qiziqtirish ruhida tarbiyalash. T.k.Milliy va umummadaniy kompetensiya.

Rivojlantiruvchi : o`quvchilarni  bilim ko`nikma  malakalarini rivojlantirish.

T.K.O`zini o`zi rivojlantirish kompetensiyasi.

Mashg‘ulot turi.   Yangi bilimlarni o'zlashtirish.

Mashg‘ulot metodi.   Tushuntirish, suhbat va Mashg‘ulotlik bilan ish-lash.

Mashg‘ulot jihozlari.  Kesimlar haqida plakatlar, modellar, detallar.

Mashg‘ulotning  borishi.

I. Tashkiliy qism  .

a) Salomlashish b) Davomadni aniqlash c) O’quvchilarni Mashg‘ulotga tayyorlash

II. O’tilgan mavzuni  takrorlash.

- Uy ishi tekshiriladi     b)  o`quvchilar  baholanadi.

III.  Yangi  mavzu  bayoni.

Kesim va qirqimlarning bir-biridan farqi. Yuqorida aytganimizdek, detalning tekislik bilan kesilgan joyining o‘zini tasvirlasak kesim hosil bo'ladi (6.1-chizma, a).Kesimda faqat kesuvchi tekislikda hosil bo'ladigan yuza chiziladi.

Detal tekislik bilan qirqilganda hosil bo‘ladigan kesim yuzasi bilan birga tekislik orqasidagi detal qismlari ham qo'shib tasvirlansa, qirqim hosil bo'ladi (6.1-chizma, b).

Qirqimlar.Qirqimlar kesimlar kabi standart talablariga muvofiq bajariladi. Detalning ichki qismini aniqlash maqsadida qirqimdeb ataluvchi shartli tasvirlash usuli qo‘llaniladi. Detalning ichki ko'rinishi murakkabroq, ya’ni bir qancha sirtlardan tashkil topgan bo'lsa, chizmani o'qishni osonlashtirish maqsadida qirqimlar tatbiq qilinadi. Qirqimlar detalning ichki va tashqi qiyofasiga qaral qo‘llaniladi.6.2-chizma, a, b da detalning uchta ko‘rinishi va yaqqol tasviri berilgar Detalning ichki tuzilishini ko‘rsatish uchun bitta V ga parallel frontal A tekislikr qoilasa bo‘ladi. Shunda detalning to‘g‘ri burchakli o‘yilgan joyi ochiladi. 6.3 chizma, b dagi yaqqol tasvirda kesuvchi tekislik orqali qirqimni aniqro ko‘rsatish uchun detalning oldingi yarmi siljitilgan. Ko‘rinib turgan qirqir detalning bosh ko'rinishida tasvirlangan.

IV. Mustahkamlash.

__Qirqimning kesimdan  farqi  nimada?

__Qirqim  yuzasi  qanday  belgilanadi?

V.  Mashg‘ulot  yakuni   Mashg‘ulotda    faol  qatnashgan   o`quvchilar  rag`batlantiriladi.

VI.  Uyga   vazifa.   5.4 chizmaning  qirqimlarini   bajarish.

MAKTAB MMIBDO‘______________________ _______________SANA______  _______ 20__YIL

Sana: “__” _______ 20___-yil. Sinflar: _______. To‘garak rahbari:_________________

Mavzu:   Qirqim turlari.

( 2- grafik ish)

Mashg‘ulotning maqsadi

Ta’limiy maqsad:.O`quvchilarga qirqimlar haqida tushuncha berish . chizmalarni taxt  qilish,chizma  shiriftlarini qoidalar  asosida  chizish  geometrik  yasashlarni  bajarish.F.k Chizmachilikda  qo`llaniladigan  termin  va  tushunchalarni  bilish  hamda  qo`llay  olish  kompetensiyasi

Tarbiyaviy maqsad:.O`quvchilarni  bir-biriga mehr  oqibatli , qoidalarga  amal qilish  ruhida  tarbiyalash. .

T.K  Milliy va umummadaniy kompetensiyasi

Rivojlantiruvchi: . O`quvchilarni  o`qib  o`rganish,bilimlarini  mustaqil  ravishda oshirib  boorish.. .

T.K   O`zini o`zi rivojlantirish kompetensiyasi

Mashg‘ulot  turi: Yangi  bilim beruvchi.

Mashg‘ulot metodi:tushuntirishamaliy ish.

Mashg‘ulot  jihozi:Chizma namunalari,testlar.AkT

Mashg‘ulotning  borishi.

I .Tashkiliy qism.

- O’quvchilarbilan  salomlashish.  B) Navbatchining  axboroti.    V) Davomatni  aniqlash.

II.  O`tilgan mavzuni   takrorlash.

a) uy  ishi  tekshiriladi      b)o`quvchilar   baholanadi

III. Yangi  mavzu  bayoni.

Agar kesuvchi tekislik bitta bo’lsa bu-oddiy qirqim deyiladi. Oddiy qirqimlar Frontal,Gorizontal,Profil va boshqa turlarga bo’linadi. Kesuvchi tekislik izlari agar buyum simmetrik bo’lsa ko’rsatilmaydi. Aksincha bo’lsa tasvirlanishi shart.

Detalning qirqimini yaqqol tasvirida aniq ko'rsatish maqsadida iming qirqilgan lismi yuqoriga ko'tarilgan . Chizmada ham shu detalning uchta ko'rinishi va yaqqol tasvirida qirqirrt ko'rsatilgan. Kesuvchi C tekislik Wga parallel qilib o'tkazilgan. Shunda detalning chapdan ko'rinishida ichi to'liq ko'rinadi (bu yerda C tekislik izi va C—C shartli ravishda ko'rsatilgan).

Qirqim qo'llanilgan chizmaga e'tibor berilsa, detalning ichki tuzilishini tasvirlovchi shtrix chiziqlar o'chirilgan.

Detalning shakli murakkabroq bo'lsa va uning ichki tuzilishini bitta ko'rinishda qirqib ko'rsatishning imkoniyati bo'lmasa, boshqa ko'rinishlarida ham qirqim qo'llaniladi. Chizmadagi detalning uchala ko'rinishida ham qirqim qo'llanilgan.

A—A orqali frontal qirqim, B—B yordamida gorizontal qirqim bajarilgan. Bu yerda kesuvchi tekislik izlari detalning simmetriya o'qi orqali o'tmaganligi uchun ular

A— A va B—B tarzida ko'rsatilgan. Shu chizmada profil qirqim belgilanmagan, chunki uni qirquvchi profil tekislik detalning simmetriya tekisligi orqali o'tgan.

IV.  Yangi mavzuni mustahkamlash : 1.  Qirqimning kesimdan farqi nimada?

2.  Qirqim yuzasi qanday belgilanadi?

Qirqim nima? A.  Faqat kesuvchi tekislikdagi detal tasviri;

B.  Fikran tekislik bilan qirqilgan joy tasviri;

C.  Faqat kesuvchi tekislikgacha bo'lgan detal tasviri;

D.  Tekislik bilan qirqilganda hosil bo'ladigan kesim yuzasi bilan birga tekislik ortidagi detal qismi qo'shib bajarilgan tasvir.

V. Mashg‘ulot mavzusini yakunlash va baholash : Faol qatnashgan o’quvchilar baholanadi .

VI.  Uyga vazifa : 2-Grafik ishni chizish(93-94-bet) 6.4-chizma

MAKTAB MMIBDO‘______________________ _______________SANA______  _______ 20__YIL

Zokirjon Admin bilan

90-530-68-66 yoki 91-397-77-37 nomerga murojaat qilishingiz yoki shu nomerlardagi telegram orqali bog’lanishingiz so‘raladi.

Telegramda murojaatingizga o‘z vaqtida javob beriladi

9-sinflar uchun  chizmachilik fanidan 34 soatli to‘garakni to‘liq holda olish uchun telegramdan yozing.

Narxi:   15 ming so‘m

Telegram kanalimiz:

@Maktablar_uchun_hujjatlar

To‘lov uchun:  UZCARD *880*8600 0609 4180 8876*summa#

Plastik egasi Nabiyev Zokirjon

# Text boxes

DIQQAT!!!

Sizga buni omonat qilib beramiz.

Buni to‘liq holda olganingizdan so‘ng:

Faqat o‘zingiz uchun foydalaning.

Eng yaqin insoningizga ham bermang

Kanal va gruppalarga tarqatmang.

Omonatga hiyonat qilmang

ДИҚҚАТ

Каналга қўйиш

Гуруппаларга тарқатиш  ТАЪҚИҚЛАНАДИ.

Муаллифлик ҳуқуқи ҳимояланган